## Slide 1
연구 주제 제안 · RESEARCH PROPOSAL
도시 규모 에너지 최적화를 위한
교통–건물–전력망 코시뮬레이션 제안
USEM 리뷰 후속 — DTUMOS 기반
교통
건물
전력망
Notes: 제안 발표 표지입니다. '지난번엔 논문을 리뷰했고, 오늘은 그 후속으로 우리 랩이 실제로 무엇을 코시뮬레이션하면 좋을지 제안드리겠습니다'로 시작하세요. 이름과 날짜를 채워 넣으세요.

## Slide 2
RECAP · 지난 발표 요약
지난 리뷰가 남긴 결론
종합적 도구는 드물다 — 대부분 도구가 건물 '수요'에만 집중, 수요+공급을 함께 다루는 모델은 주로 학계에서만 사용
자주 빠지는 두 가지 — 에너지 '분배(네트워크)' 모델과 '교통 에너지'가 반복적으로 누락됨
저자 제언 — 코시뮬레이션이 유망 — 구현 부담 ↓, 검증된 패키지로 신뢰성 ↑, 협업 용이
그중 가장 큰 공백
교통 ↔ 에너지
통합의 부재
→ 이번 제안이 겨냥하는 지점
Notes: 먼저 지난 리뷰의 결론을 짧게 되짚습니다. 종합적 도구는 드물고, 특히 분배와 교통이 자주 빠진다, 저자는 코시뮬레이션을 제안했다. 그중에서도 '교통과 에너지의 통합 부재'가 가장 큰 공백이었고, 바로 이 지점을 오늘 제안이 겨냥합니다.

## Slide 3
OBJECTIVE · 이번 발표 목표
제안
무엇을, 어떤 도구로 코시뮬레이션할지 제안하기.
Q1
우리 DTUMOS에
어떤 에너지 모듈을 추가할까?
지금 DTUMOS엔 에너지 모델링이 전혀 없다
Q2
DTUMOS를 어떤 오픈소스
시뮬레이터와 연결할까?
실제로 쓸 수 있는 오픈소스 SOTA 도구로
핵심 원칙 — 논문에 나온 도구가 실제로 살아있는지(오픈소스·무료·활발) 확인하고, 검증된 도구를 재활용한다.
Notes: 이번 발표는 리뷰가 아니라 제안입니다. 교수님이 주신 두 가지 질문에 답하는 형식이에요. 하나, 우리 DTUMOS에 어떤 에너지 모듈을 추가할까. 둘, 어떤 오픈소스 시뮬레이터와 코시뮬레이션할까. 원칙은 논문 속 도구가 실제로 쓸 수 있는지 확인하고 검증된 도구를 재활용하는 것입니다.

## Slide 4
APPROACH · 접근 방법
왜 코시뮬레이션인가
핵심 아이디어
전부 새로 만들지 않는다.
각 분야의 검증된 도구를 그대로 두고, 실행 도중 매 시간 단계마다 데이터를 주고받게 연결
FMI = 서로 다른 도구를 잇는 '연결 표준'(어댑터 규격). 100개 이상 도구가 지원.
장점 — 구현 부담 ↓ · 검증된 도구라 신뢰성 ↑ · 각 전문가가 자기 도구만 맡아 협업 쉬움
도구 A
도구 B
FMI
매 시간 단계 데이터 교환
Notes: 코시뮬레이션이 왜 답인지 짧게 설명합니다. 전부 새로 만드는 게 아니라, 검증된 도구를 그대로 두고 실행 도중 매 시간 단계마다 데이터를 주고받게 연결하는 방식입니다. 이걸 가능하게 하는 게 FMI라는 연결 표준이고요. 구현 부담이 줄고 신뢰성이 오르고 협업이 쉽다는 장점이 있습니다.

## Slide 5
TOOL · 코시뮬레이션 플랫폼
글루 프레임워크: HELICS vs mosaik
HELICS
개발
美 DOE 연구소(NREL 등)
강점
대규모(2만+ 노드)·고성능
언어
C++ (다언어 바인딩)
난이도
높음 · 가장 강력
mosaik
개발
OFFIS (독일)
강점
파이썬·스마트그리드 특화
언어
Python (FMI·pandapower 연동)
난이도
낮음 · 입문 쉬움
제안 — 초기 프로토타입은 mosaik(파이썬·빠른 실험), 규모를 키울 때 HELICS로 확장.
Notes: 실제 코시뮬레이션을 묶어주는 플랫폼 두 가지를 비교합니다. HELICS는 미국 DOE 연구소가 만든 대규모·고성능 프레임워크로 2만 노드 이상까지 확장되지만 난이도가 높습니다. mosaik은 독일 OFFIS의 파이썬 기반 프레임워크로 입문이 쉽고 FMI·pandapower와 잘 붙습니다. 그래서 초기 프로토타입은 mosaik으로 빠르게, 규모를 키울 때 HELICS로 확장하자는 게 제 제안입니다.

## Slide 6
OUR ASSET · 우리 자산
DTUMOS
오픈소스 도시 모빌리티 디지털 트윈 (서울·뉴욕·시카고 검증) — MatSim 계열.
가진 것
차량 라우팅 · 경로 생성
도시 내 수천 대 차량의 이동을 재현
AI 기반 도착시간(ETA) 예측
빠른 속도로 대규모 시뮬레이션
대규모 시각화 · 확장성
어느 도시에나 적용 가능한 경량 구조
없는 것 (그래서 만들어야 함)
에너지 모델링
전기차가 배터리를 얼마나 쓰는지 계산 못 함
충전 모델링
언제·어디서 충전하는지 없음
전력망 연결
충전 부하가 전력망에 주는 영향 없음
Notes: 우리 자산 DTUMOS입니다. 오픈소스 도시 모빌리티 디지털 트윈이고 서울·뉴욕·시카고로 검증됐어요. 차량 라우팅, ETA 예측, 대규모 시각화는 되는데, 결정적으로 에너지 모델링이 전혀 없습니다. 전기차 배터리 소모도, 충전도, 전력망 연결도 없어요. 그래서 이걸 채우는 게 제안의 출발점입니다.

## Slide 7
CANDIDATES · 오픈소스 후보
도메인별 오픈소스 후보
모두 오픈소스이며 현재도 활발히 유지되는 도구 — 오픈소스,유지되고 있음
교통
DTUMOS
우리 자산 (여기에 에너지 추가)
참고: SUMO — 전기차 에너지 내장
건물
EnergyPlus
美 DOE 표준 건물 에너지
참고: Modelica Buildings 라이브러리
전력망
OpenDSS
EPRI 배전 시뮬레이터
대안: GridLAB-D · pandapower
참고 사례 논문의 URBANopt = EnergyPlus(건물) + OpenDSS(전력망) → 여기에 우리 DTUMOS(교통)를 더하면 된다.
Notes: 도메인별로 실제 쓸 수 있는 오픈소스를 정리했습니다. 교통은 우리 DTUMOS에 SUMO를 참고, 건물은 EnergyPlus, 전력망은 OpenDSS입니다. 전부 현재도 활발히 유지되는 오픈소스라 교수님이 우려하신 '허구' 문제는 없습니다. 특히 논문의 URBANopt가 이미 EnergyPlus와 OpenDSS를 붙였는데, 여기에 우리 교통 도구만 더하면 된다는 게 핵심입니다.

## Slide 8
PROPOSAL ① · 추가 모듈
제안 ① DTUMOS에 추가할 3개 모듈
① EV 에너지 모듈
각 차량의 경로·속도 → 배터리 소모량 계산
SUMO의 물리 기반 EV 에너지 모델(MMPEVEM) 참고
② 충전 모듈
언제·어디서 충전하는지 → 충전 수요 발생
충전소 위치·시간대별 부하 산출
③ 그리드 연결
충전 부하를 전력망 시뮬레이터로 전달
전력망 영향(전압·부하)까지 평가
교수님 질문(가감속→배터리)에 대한 답 — 도시 스케일(수천 대)은 간이 에너지 모델로, 핵심 구간만 SUMO로 정밀 계산하는 하이브리드가 현실적.
Notes: 제안 첫 번째, DTUMOS에 추가할 세 모듈입니다. EV 에너지 모듈은 경로와 속도에서 배터리 소모를 계산하고, 충전 모듈은 충전 수요를 만들고, 그리드 연결은 그 부하를 전력망으로 넘깁니다. 교수님이 물으신 가감속-배터리 문제는, 도시 전체는 간이 모델로 보고 핵심 구간만 SUMO로 정밀하게 보는 하이브리드로 풀면 현실적입니다.

## Slide 9
PROPOSAL ② · 통합 구조
제안 ② 코시뮬레이션 구조
코시뮬레이션 플랫폼 (HELICS / mosaik) · FMI 표준으로 연결
교통
DTUMOS
건물
EnergyPlus
전력망
OpenDSS
URBANopt(건물+전력망)에 DTUMOS(교통)를 더한 구조 → 논문이 지적한 '교통–에너지 통합' 공백을 정확히 메운다.
Notes: 제안 두 번째, 전체 구조입니다. 가운데 코시뮬레이션 플랫폼이 FMI로 세 도구를 연결합니다. 교통은 DTUMOS, 건물은 EnergyPlus, 전력망은 OpenDSS. URBANopt가 건물과 전력망을 붙인 구조에 우리 교통을 더한 형태로, 논문이 지적한 교통-에너지 공백을 정확히 메웁니다.

## Slide 10
CONCLUSION · 정리
DTUMOS + EnergyPlus + OpenDSS를 코시뮬레이션해
도시 규모 에너지를 최적화 —
교통까지 통합하는 것이 차별점.
다음 단계
1
mosaik로 소규모 프로토타입 구성
2
DTUMOS에 EV 에너지·충전 모듈 개발
3
소규모 도시 시나리오로 검증 후 확장
나의 관점
데이터센터 급증·전기차 확산으로 도시 에너지 수요와 시간대별 불균형이 커진다. 도시 스케일 에너지 최적화의 중요성은 계속 높아질 것.
감사합니다 · Q & A
Notes: 정리하면, DTUMOS·EnergyPlus·OpenDSS를 코시뮬레이션해서 도시 에너지를 최적화하되 교통까지 통합하는 게 차별점입니다. 다음 단계는 mosaik 프로토타입, DTUMOS 모듈 개발, 소규모 검증입니다. 데이터센터와 전기차 확산으로 이 주제의 중요성은 계속 커질 거라 봅니다. 질문 받겠습니다.